海口市烟花爆竹产品质量监督抽查实施细则

海口市市场监督管理局

2021年9月

海口市烟花爆竹产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

抽查样品基数满足抽样数量即可。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品数量根据GB/T 10632-2014和GB 19593-2015标准规定，检验样本量按表1、表2、表3规定抽取，同时抽取同样数量的备用样品。

表1 一般产品抽样样本量规定

| 批量范围N | ≤500 | 501-1000 | 1001-2000 | ＞2000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 样本量n | 5 | 8 | 10 | 13 |

表2 爆竹类产品抽样样本量规定

| 批量范围 N/（挂、卷） | 样本量 n/（挂、卷） |
| --- | --- |
|  | ≤50 响/ （挂、卷） | 51～500 响/ （挂、卷） | 501～2000 响 /（挂、卷） | ＞2000 响 /（挂、卷） |
| ≤500 | 8 | 6 | 5 | 4 |
| 501～1000 | 10 | 8 | 6 | 4 |
| 1001～2000 | 13 | 10 | 8 | 5 |
| ＞2000 | 13 | 12 | 10 | 6 |

表 3 组合烟花类产品抽样样本量规定

| 批量范围 N/个 | 样本量 n/个 |
| --- | --- |
|  | 组合发数≤20 发/个 | 组合发数 21 发/个 ～50 发/个 | 组合发数＞50 发/个 |
|  | 单筒内径（Φ） ＞30 ㎜ | 单筒内径（Φ） ≤30 ㎜ | 单筒内径（Φ） ＞30 ㎜ | 单筒内径（Φ） ≤30 ㎜ | 单筒内径（Φ） ＞30 ㎜ | 单筒内径（Φ） ≤30 ㎜ |
| ≤500 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 |
| 501～1000 | 6 | 7 | 5 | 6 | 4 | 5 |
| ≥1001 | 7 | 8 | 6 | 7 | 5 | 6 |

2 检验依据

表4  组合烟花

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 包装 | GB 10631-2013 |
| 2 | 运输包装标志 | GB 10631-2013 GB 19593-2015 |
| 3 | 销售包装标志 | GB 10631-2013 GB 19593-2015 |
| 4 | 外观 | GB 10631-2013 |
| 5 | 点火引火线类型 | GB 10631-2013 |
| 6 | 引火线牢固性 | GB 10631-2013 |
| 7 | 引燃时间 | GB 19593-2015 |
| 8 | 隔板与垫板 | GB 19593-2015 |
| 9 | 筒体联结 | GB 10631-2013 GB 19593-2015 |
| 10 | 漂浮物和雷弹 | GB 10631-2013 GB 19593-2015 |
| 11 | 药种 | GB 10631-2013 GB/T 21242-2019 |
| 12 | 药量 | GB 19593-2015 |
| 13 | 燃放性能缺陷 | GB 19593-2015 |
| 14 | 色火、燃烧物、火焰及带火残体距离 | GB 10631-2013 |
| 15 | 发射偏斜角 | GB 10631-2013 |

表5 烟花爆竹产品(除组合烟花以外

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 包装 | GB 10631-2013 |
| 2 | 运输包装标志 | GB 10631-2013 |
| 3 | 销售包装标志 | GB 10631-2013 |
| 4 | 外观 | GB 10631-2013 |
| 5 | 点火引火线类型 | GB 10631-2013 |
| 6 | 引火线牢固性 | GB 10631-2013 |
| 7 | 底塞 | GB 10631-2013 |
| 8 | 底座 | GB 10631-2013 |
| 9 | 吊线 | GB 10631-2013 |
| 10 | 引燃时间 | GB 10631-2013 GB 21553-2008 |
| 11 | 手持部位 | GB 10631-2013 |
| 12 | 运动、爆炸部件与相关附件材质 | GB 10631-2013 GB 21553-2008 |
| 13 | 固引剂 | GB 10631-2013 |
| 14 | 药种 | GB 10631-2013 GB/T 21242-2019 |
| 15 | 药量 | GB 19593-2015 |
| 16 | 燃放性能缺陷 | GB 10631-2013 GB 21553-2008 |
| 17 | 行走距离 | GB 10631-2013 |
| 18 | 飞离地面高度 | GB 10631-2013 |
| 19 | 烧成率 | GB 10631-2013 |
| 20 | 声级值 | GB 10631-2013 |
| 21 | 色火、燃烧物、火焰及带火残体距离 | GB 10631-2013 |
| 22 | 计量误差 | GB 10631-2013 |

1、执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

2、药量不单独检验开包药药量。

3、烧成率、燃放性能缺陷、引燃时间、色火、燃烧物、火焰及带火残体距离等破坏性检验项目不接受复检诉求。

4、运输包装标志、销售包装标志进行全项检验；引火线牢固性仅对安装有点火引火线的产品适用；底座、吊线对安装有底座、吊线的产品适用；手持部位仅对手持吐珠类、喷花类等手持烟花产品适用；烧成率、计量误差、固引剂仅对爆竹类产品适用；行走距离仅对玩具类产品适用；飞离地面高度仅对旋转类产品适用

5、凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 10631-2013 烟花爆竹 安全与质量

GB 19593-2015 烟花爆竹 组合烟花

GB 21553-2008 烟花爆竹 火箭（升空类产品）

GB 24426-2015 烟花爆竹 标志

GB/T 10632-2014 烟花爆竹 抽样检查规则

GB/T 21242-2019 烟花爆竹 禁限用药剂定性检测方法

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，

判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质

量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标

准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产

品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标

准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判

定，但应在检验报告备注中进行说明。