2021年海口市防火门产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

当样品结构对称或可明确受火面时，抽样数量为2樘，其中1樘作为检验样品，1樘作为备用样品；当样品结构不对称，而且要求两面都具有耐火性能，且无法确定薄弱面时，抽样数量为4樘，其中2樘作为检验样品，2樘作为备用样品。抽样基数满足抽样数量即可。

现场抽样时，被抽样生产者、销售者应提供产品的设计图纸，设计重量，并在抽样单中注明签章确认。

样品在运输过程中应避免因行车时碰撞损坏包装，装卸时轻抬轻放，严格避免磕、摔、撬等行为，防止机械变形损坏样品。

2 检验依据

表1 防火门检验项目及重要程度分类

| 序号 | 检测项目 | 检验依据 | 重要程度或不合格程度分类 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | A类 | B类 | C类 |
| 1 | 标志 | GB 12955-2008 | √ |  |  |
| 2 | 材料（钢制材料厚度） |  | √ |  |  |
| 3 | 配件（防火锁、防火合页） |  |  | √ |  |
| 4 | 外观质量 |  |  |  | √ |
| 5 | 门扇质量 |  | √ |  |  |
| 6 | 尺寸极限偏差（门扇高度、门扇宽度、门扇厚度） |  |  | √ |  |
| 7 | 形位公差（门扇两对角线长度差、门框内裁口两对角线长度差） |  |  | √ |  |
| 8 | 配合公差 |  |  |  | √ |
| 9 | 启闭灵活性 |  | √ |  |  |
| 10 | 门扇开启力 |  |  | √ |  |
| 11 | 可靠性 |  | √ |  |  |
| 12 | 耐火性能 |  | √ |  |  |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 12955-2008 防火门

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

1.所检项目出现下列情形之一的，检验结论为“不合格”。

（1）发现一项或一项以上A类项目不符合执行标准要求；

（2）发现两项或者两项以上B类项目不符合执行标准要求；

（3）发现的B类和C类不符合执行标准的项目之和大于四项。

2.同时满足下列要求的，检验结论为“所检项目符合本次监督抽查要求”。

（1）未发现A类项目不符合执行标准要求；

（2）发现的B类和C类不符合执行标准的项目之和不大于四项，且B类不符合执行标准的项目不大于一项；

（3）所检主要项目的检验结果符合国家、行业、地方标准中推荐性条款要求的。

3.同时满足下列要求的，检验结论为“所检项目符合企业标准，未达到国家、行业、地方标准规定”。

（1）未发现A类项目不符合执行标准要求；

（2）发现的B类和C类不符合执行标准的项目之和不大于四项，且B类不符合执行标准的项目不大于一项；

（3）所检主要项目的检验结果出现一个或一个以上低于国家、行业、地方标准中推荐性条款要求的。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。