海口市市场监督管理局

2023年产品质量市级监督抽查实施细则（防盗门）

海口市市场监督管理局

2023年8月

2023年产品质量市级监督抽查实施细则（防盗门）

1 抽样方法

样品应当由抽样人员以随机抽样的方式在被抽样生产或销售者的待销产品中随机抽取。

随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

每批次产品抽取防盗门2扇，其中1扇作为检验样品，1扇作为备用样品，抽查样品基数满足抽样数量即可。

2 检验依据

表1 防盗门产品检验项目

| 序号 | 产品名称 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防盗门 | 外观 | GB 17565-2007 |
|  |  | 永久性标记 |  |
|  |  | 板材厚度 |  |
|  |  | 尺寸公差与间隙 |  |
|  |  | 防盗安全级别 |  |
|  |  | 防破坏性能 |  |
|  |  | 防闯入性 |  |
|  |  | 软冲击性能 |  |
|  |  | 悬端吊重性能 |  |
|  |  | 撞击障碍物性能 |  |
|  |  | 铰链转动性能 |  |
|  |  | 锁具防盗要求 |  |
|  |  | 锁具一般要求 |  |
|  |  | 电器安全性能 |  |

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB 17565-2007《防盗安全门通用技术条件》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照 强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。