海口市市场监督管理局

2023年产品质量市级监督抽查实施细则（童鞋）

海口市市场监督管理局

2023年8月

2023年产品质量市级监督抽查实施细则（童鞋）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品3双，其中2双作为检验样品，1双作为备用样品。

2 检验依据

表1童鞋（除胶鞋）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 帮底剥离强度 | GB/T 3903.3-2011 |
| 2 | 帮带拉出强度/帮带拔出力* | QB/T 4546-2013 HG/ T 2877-1997方法B QB/T 4546-2021 GB/T 38011 |
| 3 | 可触及的锐利边缘 | GB 6675.2-2014 5.8 |
| 4 | 可触及的锐利尖端 | GB 6675.2-2014 5.9 |
| 5 | 小附件抗拉强力 | GB 30585-2014 附录D |
| 6 | 可分解有害芳香胺染料 | GB/T 17592-2011 GB/T 19942-2005 GB/T 19942-2019 |
| 7 | 甲醛 | GB/T 2912.1-2009 GB/T 19941-2005 GB/T 19941.1-2019 |
| 8 | 邻苯二甲酸酯 | ISO/TS 16181:2011 ISO 16181-1:2021 |
| 备注：*此项目仅针对儿童皮凉鞋产品。 |

表2 布面童胶鞋（明示执行标准GB 25036-2010）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 游离甲醛 | GB/T 2912.1-1998 |
| 2 | 可分解有害芳香胺染料 | GB/T 17592-2006 |
| 3 | 可触及的锐利边缘 | GB 6675-2003 A.5.8 |
| 4 | 可触及的锐利尖端 | GB 6675-2003 A.5.9 |
| 5 | 围条与鞋帮粘附强度 | GB/T 532-1997 |

表3 布面童胶鞋（明示执行标准GB/T 25036-2021）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 围条与鞋帮粘合强度 | HG/T 4805-2015 |
| 2 | 可触及的锐利边缘 | GB 6675.2-2014 5.8 |
| 3 | 可触及的锐利尖端 | GB 6675.2-2014 5.9 |
| 4 | 小附件抗拉强力 | GB 30585-2014 附录D |
| 5 | 游离甲醛 | GB/T 2912.1-1998 |
| 6 | 可分解有害芳香胺染料 | GB/T 17592-2006 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 25036-2010 布面童胶鞋

GB/T 25036-2021 布面童胶鞋

GB 25038-2010 胶鞋健康安全技术规范

GB 30585-2014 儿童鞋安全技术规范

QB/T 2880-2016 儿童皮鞋

QB/T 4331-2012 儿童旅游鞋

QB/T 4331-2021 儿童旅游鞋

QB/T 4546-2013 儿童皮凉鞋

QB/T 4546-2021 儿童皮凉鞋

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。