海口市市场监督管理局

2023年产品质量市级监督抽查实施细则（化肥）

海口市市场监督管理局

2023年8月
2023年海口市流通领域产品质量市级监督抽查实施细则

（化肥）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

将样品缩分至约1kg，再缩分成两份，分装于2个洁净、干燥的塑料瓶中。1瓶作为检验样品，另1瓶作为备用样品。

2 检验依据

表1复合肥料

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
|  | 外观 | GB/T 15063-2020 |
|  | 总氮(N) | GB/T 8572-2010 |
|  | 有效磷(P2O5) | GB/T 15063-2020 |
|  | 氧化钾(K2O) | GB/T 8574-2010 |
|  | 总养分(N+P2O5+K2O) | GB/T 15063-2020 |
|  | 水溶性磷占有效磷百分率 | GB/T 15063-2020 |
|  | 粒度(1.00mm~4.75mm或3.35mm~5.60mm) | GB/T 24891-2010 |
|  | 氯离子 | GB/T 24890-2010 |
|  | 缩二脲 | GB/T 22924-2008 |
|  | 包装标识 | GB 18382-2021 GB/T 15063-2020 |

表2 有机肥料

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
|  | 外观 | NY/T 525-2021 |
|  | 总养分(N+P2O5+K2O)的质量分数（以烘干基计） | NY/T 525-2021 |
|  | 有机质的质量分数（以烘干基计） | NY/T 525-2021 |
|  | 水分（鲜样）的质量分数 | GB/T 8576—2010 |
|  | 酸碱度(pH) | NY/T 525-2021 |
|  | 总镉（Hg） | NY/T 1978—2022 |
|  | 总铅（Pb） | NY/T 1978—2022 |
|  | 总铬（Cd） | NY/T 1978—2022 |
|  | 蛔虫卵死亡率 | GB/T 19524.2—2004 |
|  | 粪大肠菌群数 | GB/T 19524.1—2004 |

表3 掺混肥料(BB肥)

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总氮(N) | GB/T 8572-2010 |
| 2 | 有效磷(P2O5) | GB/T 15063-2020 |
| 3 | 氧化钾(K2O) | GB/T 8574-2010 |
| 4 | 总养分(N+P2O5+K2O) | GB/T 21633-2020 |
| 5 | 水溶磷占有效磷的百分率 | GB/T 15063-2020 |
| 6 | 水分 | GB/T 21633-2020 GB/T 8576-2010 GB/T 8577-2010 |
| 7 | 粒度(2.00mm~4.75mm) | GB/T 24891-2010 |
| 8 | 氯离子 | GB/T 24890-2010 |
| 9 | 有效钙 | GB/T 19203-2003 |
| 10 | 有效镁 | GB/T 19203-2003 |
| 11 | 总硫 | GB/T 19203-2003 |
| 12 | 单一微量元素 | GB/T 14540-2003 |

表4 磷酸一铵、磷酸二铵

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总氮(N)的质量分数 | GB/T 10209.1-2008 |
| 2 | 有效磷(P2O5)的质量分数 | GB/T 10209.2-2010 |
| 3 | 总养分(N+P2O5)的质量分数 | GB/T 10205-2009 |
| 4 | 水溶磷占有效磷的百分率 | GB/T 10209.2-2010 |
| 5 | 粒度 | GB/T 10209.4-2010 |

表5 大量元素水溶肥

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 大量元素含量（总氮、总磷、总钾） | NY/T 1977-2010 |
| 2 | 中量元素含量（钙、镁） | NY/T 1117-2010 |
| 3 | 微量元素含量（铜、铁、锰、锌、硼、钼） | NY/T 1974-2010 |
| 4 | 水不溶物含量 | NY/T 1973-2021 |
| 5 | pH（1:250倍稀释） | NY/T 1973-2021 |
| 6 | 汞 | NY/T 1978—2022 |
| 7 | 砷 | NY/T 1978—2022 |
| 8 | 镉 | NY/T 1978—2022 |
| 9 | 铬 | NY/T 1978—2022 |
| 10 | 铅 | NY/T 1978—2022 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 18382-2021 肥料标识 内容和要求

GB/T 15063-2020 复合肥料

GB/T 21633-2020 掺混肥料（BB肥）

GB/T 10205-2009磷酸一铵、磷酸二铵

NY/T 525-2021有机肥料

NY/T 1107-2020 大量元素水溶肥

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。